## Slide 1
MoldGuard
사출성형 품질위험 예측
검사 우선순위 결정
실제 공정데이터의 고정 그룹 검증과 실패 조건 분석
2026-09-22 연구 검토본
제6회 K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회
Notes: 공식 과제: 사출성형 공정데이터 기반 품질불량 사전예측 및 검사 우선순위 결정. 출처: 제6회 과제공개(일반국민,대학(원)생).hwpx. 이 발표는 실제 CSV의 연구 검토본이며 팀명·서명·설문·현장 승인 미완료다. 대회 사이트에 제출하지 않았다.

## Slide 2
예측 시점은 공정 종료 후, 최종검사 전
숫자 라벨 1 기준. 라벨 의미와 현장 성능은 아직 미확정
02
시점 | 현재 입력으로 가능한 판단
제작 전 | 설계·소재·설정값만의 별도 모델과 데이터가 필요
공정 진행 중 | 시점별 센서와 도착 시각이 없어 현재 검증 불가
공정 종료 후, 검사 전 | 공정 요약값으로 위험 점수와 참고 순위 계산
현재 구현 범위
샷 종료 요약값 사용. 실제 검사 시작 전에 모든 변수가 도착하는지는 추가 확인 필요.
Notes: 출처: 공식 과제공개 HWPX, data_audit.json의 feature_columns. Cycle_Time 등 샷 전체 요약이 있으므로 현재 구현을 제작 전 예측이나 실시간 조기경보로 해석할 수 없다. 실제 변수 도착 시각은 제공되지 않았다.

## Slide 3
라벨 2,393행, 비라벨 71,180행
숫자 라벨 1 기준. 라벨 의미와 현장 성능은 아직 미확정
03
입력 | 행 수 | 라벨 1
CN7 라벨 | 1,211 | 17
RG3 라벨 | 1,182 | 25
CN7 비라벨 | 35,239 | 정답 없음
RG3 비라벨 | 35,941 | 정답 없음
같은 공정값인데 0과 1이 함께 있는 그룹 36개
생산 단위와 라벨 정의, 실제 시각, 원본 정규화 범위를 확인해야 함
Notes: 출처: outputs/moldguard/data_audit.json. 라벨 1은 CN7 17, RG3 25로 합계 42. 동일 공정값은 1,197그룹이며 상충 라벨 36그룹이 있다. 파일마다 표준화된 것으로 보이나 원시 변환 이력이 없다.

## Slide 4
동일 공정값 그룹을 분리하지 않은 고정 검증
숫자 라벨 1 기준. 라벨 의미와 현장 성능은 아직 미확정
04
영역 | 그룹 | 행 | 라벨 1 | 역할
개발 | 957 | 1,913 | 33 | 그룹 5-fold OOF로 선정
홀드아웃 | 240 | 480 | 9 | 선정 뒤 최초 성능 평가
분할 간 동일 입력 그룹 교차 0
실제 시간·샷 키와 사전 정규화 범위가 없어 모든 누수를 차단했다고 보증할 수 없음
최초 평가 뒤 탐색에 노출된 홀드아웃. 새 모델은 새로운 독립 평가가 필요.
Notes: 출처: outputs/local_runs/20260922-share-final/split_manifest.csv, experiment.json. seed=20260922. machine × 그룹 내 라벨 1 존재 여부로 층화. 원본 ID와 정답을 입력에서 제외. 전처리 전 원시 정규화의 적합 범위는 미확정.

## Slide 5
7개 후보 중 개발 AP가 가장 높은 모델을 선정
숫자 라벨 1 기준. 라벨 의미와 현장 성능은 아직 미확정
05
모델 | 개발 AP | Top 10% 발견 | ROC-AUC
B0 발생률 기준선 | 0.0166 | 2/33 | 0.4818
B1 가중 로지스틱 (선정) | 0.1154 | 9/33 | 0.7584
B2 Random Forest | 0.0646 | 13/33 | 0.7700
B3 CatBoost | 0.0546 | 9/33 | 0.7241
B4 설비별 로지스틱 | 0.0803 | 13/33 | 0.7830
B5 설비별 Forest | 0.0749 | 10/33 | 0.7579
B6 설비별 CatBoost | 0.0983 | 14/33 | 0.7822
설비별 CatBoost의 발견 수는 더 높지만, 선정 기준 AP는 더 낮음
Notes: 출처: experiment.json > models_oof_development. 모든 후보는 동일한 개발 1,913행의 고정 그룹 OOF를 사용. Top 10%는 192행. Dummy 순위는 동점 처리의 영향을 받는다. 최종 모델은 홀드아웃을 보기 전 개발 AP로 선정한 가중 로지스틱. 비선형 후보의 우위는 입증되지 않았다.

## Slide 6
전체 AP는 RG3의 낮은 성능을 가린다
숫자 라벨 1 기준. 라벨 의미와 현장 성능은 아직 미확정
06
Chart: 
| 전체 | CN7 | RG3
홀드아웃 AP | 0.2779 | 0.6392 | 0.0192
대상 | 행 / 양성 | Top 10%
전체 | 480 / 9 | 3/9
CN7 | 244 / 4 | 4/4
RG3 | 236 / 5 | 0/5
전체 AP 95% 구간 0.0129~0.6290. 양성 9행의 결과로 현장 성능을 확정할 수 없음.
Notes: 출처: experiment.json > holdout, holdout_by_machine. AP 전체 0.2778919033520548, CN7 0.6392045454545454, RG3 0.019216004461128616. 편집 가능한 차트 워크북은 화면 표시와 동일한 소수 4자리 반올림 값을 저장한다. 완전 정밀도는 원본 JSON에 보존했다. 전체 Top 10%는 통합 순위 48행에서 3/9, 설비별 10% 합계는 49행에서 4/9. CN7 양성 표본 4행이므로 미래 100% 검출을 보장하지 않는다.

## Slide 7
홀드아웃 미탐 4건은 모두 RG3에서 발생
숫자 라벨 1 기준. 라벨 의미와 현장 성능은 아직 미확정
07
대상 | TP | FN | FP | TN
전체 | 5 | 4 | 113 | 358
CN7 | 4 | 0 | 28 | 212
RG3 | 1 | 4 | 85 | 146
정밀도 0.0424 재현율 0.5556 F1 0.0787
진단 임계값 0.575557. 118건 경보 중 113건은 숫자 라벨 0.
Notes: 출처: holdout_diagnostics.csv, experiment.json의 confusion_at_diagnostic_threshold. threshold=0.5755568886112208를 개발 OOF의 F2로 결정. 전체 TP5 FN4 FP113 TN358. precision=5/118, recall=5/9, F1=10/127. 이 경보를 확정 불량 판정으로 취급하지 않는다.

## Slide 8
RG3의 압력 결합조건에 따라 오경보율이 달랐다
숫자 라벨 1 기준. 라벨 의미와 현장 성능은 아직 미확정
08
주입 / 전환 압력¹ | 행 / 양성 | TP / FN | FP / TN | 오경보율
초과 / 초과 | 326 / 7 | 2 / 5 | 114 / 205 | 35.74%
초과 / 이하 | 106 / 4 | 1 / 3 | 31 / 71 | 30.39%
이하 / 초과 | 82 / 1 | 1 / 0 | 35 / 46 | 43.21%
이하 / 이하 | 432 / 8 | 2 / 6 | 74 / 350 | 17.45%
¹ 외부 학습 영역의 설비별 중앙값 대비. 개발 OOF 결과이며 홀드아웃과 별개.
각 구간의 양성이 10행 미만. 설비 설정을 바꾸라는 근거로 사용할 수 없음.
Notes: 출처: outputs/calibration-review-20260922/conditional_errors.csv. RG3 개발 OOF 946행. 첫 조건 Max_Injection_Pressure, 둘째 Max_Switch_Over_Pressure. 중앙값은 외부 학습 영역의 해당 설비, F2 임계값은 내부 OOF에서만 결정. 모든 구간 양성<10. 표는 탐색적 결합조건 연관성이며 인과효과나 확정된 통계적 상호작용이 아니다.

## Slide 9
확률보정은 과신을 줄였지만 우위는 불확실
숫자 라벨 1 기준. 라벨 의미와 현장 성능은 아직 미확정
09
개발 OOF | AP | Brier (낮음) | Log loss (낮음)
발생률 상수 | 0.0166 | 0.016954 | 0.087161
원점수 | 0.1154 | 0.160977 | 0.484222
중첩 sigmoid | 0.0617 | 0.016695 | 0.080736
평균 점수 29.68%에서 1.77%로 감소
상수 대비 Brier 개선 구간에 0 포함. RG3도 상수보다 나쁨.
기존 모델을 교체하지 않고 별도 연구 결과로 보존.
Notes: 출처: calibration_review.json. 개발 전용 외부5/내부5 그룹 중첩 sigmoid ensemble=False. 기존 홀드아웃 미평가. 원점수 평균0.29683665, 보정0.01773358, 양성률0.01725039. 상수 대비 Brier 차이 95% 구간 [-0.0008958053, +0.0001665380]. 각 fold의 AP는 원점수/보정 동일하며 합산 OOF AP 차이는 fold별 척도 차이. Brier만으로 보정 품질을 확정하지 않음. https://scikit-learn.org/1.5/modules/calibration.html

## Slide 10
71,180행 모두 기존 검사를 유지한다
숫자 라벨 1 기준. 라벨 의미와 현장 성능은 아직 미확정
10
대상 | 행 수 | 현재 조치
RG3 전체 | 35,941 | 성능 미검증으로 기존 검사 유지
CN7 분포 범위 밖 | 19,607 | OOD로 기존 검사 유지
CN7 나머지 | 15,632 | 라벨 미확정으로 기존 검사 유지
HIGH / REVIEW / STANDARD는 오프라인 참고 순위
검사 생략과 자동 설비 제어를 하지 않음. 비라벨에는 정답이 없어 실제 정확도를 계산할 수 없음.
Notes: 출처: unlabeled_priority.csv와 failure_analysis.json. RG3 전체35941, CN7OOD19607, CN7라벨미확정15632. OOD 표시 전체27357에는 RG3 7750이 포함. action 순서상 RG3는 미검증 설비로 먼저 처리. HIGH/REVIEW/STANDARD는 설비별상위10/다음10/나머지 정적 오프라인 순위이며 실제 Pass/Reject/Reinspect가 아니다.

## Slide 11
검사 순서의 효과는 실제 운영 기록으로 검증
숫자 라벨 1 기준. 라벨 의미와 현장 성능은 아직 미확정
11
검증하려는 효과 | 필요한 운영 기록
고위험 제품을 더 일찍 확인 | 검사 가능 시각, 검사 시작·종료, 확정 결과
검사 자원의 과도한 집중 방지 | 설비별 검사 인력·장비, 필수·긴급검사 규칙
작업자의 판단 부담 감소 | 오경보 대응시간, 순위 수정, 작업자 개입 이유
현장 검증 제안
같은 검사 자원에서 기존 순서와 AI 참고 순서의 발견 지연·작업 부담을 비교한다.
절감 효과는 아직 산출하지 않았다.
Notes: 출처: docs/04_추가데이터_요청명세.md. 현재 구현은 정적 점수/순위 파일. 실시간 대기열 스케줄러나 실제 시간·비용 절감 효과를 구현·실증하지 않았다. 사용자 목표인 생산성과 작업환경 개선을 검증하려면 제품별 검사 가능 시각, 실제 시작종료, 인력장비, 현장 긴급규칙이 필요하다.

## Slide 12
CPU 실행과 추적 가능한 재현 기록
숫자 라벨 1 기준. 라벨 의미와 현장 성능은 아직 미확정
12
.venv-repro/bin/python run_local.py quick
.venv-repro/bin/python run_local.py full
확인 범위 | 현재 증거
기본 분석 재실행 | 주요 JSON/CSV 5개 해시 동일
추가 확률보정 연구 | 독립 반복 산출물 7개 해시 동일
검증과 추적 | 18 tests, 37/37 점검, 분할 명세와 단계별 로그
모델과 문서 환경을 분리. 원본 데이터와 기존 공유 ZIP은 보존.
Notes: 출처: outputs/local_runs/20260922-share-final/run_manifest.json, calibration-review-verification.json, 로컬_실행_가이드.md. Python3.12.7 CPU, 잠금26패키지. 기본 pipeline 주요JSON/CSV5개 동일. 추가 연구7개 산출물동일 및18테스트37점검통과. PNG renderer차이는 별도기록. 테스트는 실제성능이나라벨의미를보증하지않는다.

## Slide 13
다음 판단에 필요한 네 가지 근거
숫자 라벨 1 기준. 라벨 의미와 현장 성능은 아직 미확정
13
필요 자료 | 확인할 판단
파일 해시에 대응하는 라벨 코드북 | PassOrFail의 0/1 의미
샷·제품·캐비티 키와 실제 시각 | 예측 단위와 검사 전 정보 가용성
원시 단위와 정규화 변환 이력 | 전처리 범위와 신규 샷 추론
새 기간의 설비별 검사 라벨 | 독립 미래 성능과 RG3 활용 가능성
현재 결론
기준선과 비교 실험은 재현 가능. 현장 적용 승인과 생산성 향상 실증은 미완료.
Notes: 출처: docs/04_추가데이터_요청명세.md, docs/05_라벨_의미_검증.md, docs/07_확률보정_및_조건부_오류분석.md. 현장성능완성은미입증. 새기간평가영역을동결후모델보정정책선정에서제외. 기존홀드아웃재사용금지. 공식팀정보서명설문은사용자별도확인필요. 사이트제출하지않음.